ОАО “Светлоградагромаш”

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ

ПЧН-2,7К2

(и модификации   ПЧН-2,7ЕК2 ПЧН-2,7ЩК2; ПЧН-2,7ЕЩК2)

РУКОВОДСТВО  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЧН-2,7К2.00.00.000 РЭ

Светлоград

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие, оказанное нам при покупке нашего орудия!

Прежде, чем приступать к работе с орудием, внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Обратите внимание на правила техники безопасности, указанные в руководстве.

В  руководстве по эксплуатации  даны  описания  конструкции  плуга,  его  параметров  и  показателей, требований  безопасности при работе,  эксплуатации  и  обслуживании,  порядок подготовки плуга к работе и процесса  работы,  виды,   периодичность  и  порядок, технических  обслуживаний,  перечни  возможных  неисправностей   и   их   устранение, правила  хранения,     гарантии  изготовителя,   свидетельства   о   приемке,   гарантийный талон.

Изменения в конструкции, не отраженные в данном руководстве по эксплуатации, могут быть проведены только с письменного согласия производителя.

Эксплуатируйте плуг в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

- Перед началом эксплуатации орудия изучите данное руководство по эксплуатации с указаниями по технике безопасности!

- Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К2 предназначен исключительно для использования в сельскохозяйственных работах (использование по назначению). Любое применение, выходящее за эти рамки,  (также после достижения назначенного срока службы) считается использованием не по назначению!

- К использованию по назначению относится также соблюдение условий эксплуатации, техобслуживания и ремонта оборудования, предписываемых изготовителем!

- Запрещается допускать к работе с плугом лиц, не имеющих документов на право управления тракторами, а также не прошедших инструктаж по технике безопасности!

- Необходимо соблюдать соответствующие правила по предотвращению несчастных случаев, а также прочие общепринятые правила техники безопасности, оказания первой помощи и дорожного движения!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛУГА.

- Если плуг отгружается заводом-изготовителем в разобранном виде отдельными упаковочными местами, то при погрузке этих мест соблюдайте безопасность приемов погрузочно-разгрузочных работ.

- Убедитесь, что мощности трактора достаточно для работы с данным плугом.

- Запрещается вводить в эксплуатацию машины, не прошедшие обкатку.

- Присоединение плуга к трактору производится в условиях, гарантирующих безопасность этой операции, в соответствии с требованиями данной инструкции.

- Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К2   ставить на хранение только на ровной твердой площадке!

Оглавление

1.	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.	5

2.	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.	10

3.	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.	12

4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.	13

5	УСТРОЙСТВО ПЛУГА.	14

6.     ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.	21

7.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.	22

8.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.	22

9.	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.	24

СХЕМА СМАЗКИ	25

10.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.	26

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ	27

ПЕРЕЧЕНЬ МАНЖЕТ	27

ПАСПОРТ……………………………………………………………………………………………………28

11.	КОМПЛЕКТНОСТЬ.	29

12.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.	29

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	30

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ	30

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ	31

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	32

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	33

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	34

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.

|  | Выполнение настоящих правил по технике безопасности обязательно для лиц, обслуживающих агрегат. |
| --- | --- |

Общие указания по технике безопасности.

- Перед каждым пуском в эксплуатацию проверять агрегат и трактор на соответствие требованиям безопасности движения и эксплуатации!

- Наряду с указаниями настоящей инструкции по эксплуатации соблюдайте общепризнанные правила техники безопасности и предотвращения несчастных случаев!

- Запрещается допускать к работе с агрегатом лиц, не имеющих документов на право управления тракторами, а также не прошедших инструктаж по технике безопасности!

- указания по безопасной эксплуатации; соблюдайте их в интересах Вашей безопасности!

- При движении по дорогам общего пользования соблюдайте "правила дорожного движения"!

- Перед началом работы необходимо ознакомится со всеми устройствами и элементами управления, а также с их функциями. Во время эксплуатации это слишком поздно!

- Лицо, обслуживающее агрегат, должно иметь плотно облегающую одежду. Не надевать свободную одежду!

- Важно содержать агрегат в чистоте с целью предотвращения возникновения пожара!

- Перед началом движения проверить прилегающую зону! (Дети!) Следить, чтобы был достаточный обзор!

- Запрещается находиться впереди агрегата во время его движения!

- Запрещается садиться на раму плуга во время его работы или транспортировки!

- При сцеплении и расцеплении агрегатов на тракторе соблюдать особую осторожность!

- При навеске и снятии агрегата ставить опоры в соответствующее положение! (устойчивость!)

- Во время движения никогда не покидать место водителя!

- Необходимо обратить внимание на достаточную управляемость и тормозные характеристики!

- На поворотах учитывать большую длину и инерционную массу агрегата!

- Запрещается работать трактором с неисправной гидросистемой!

- Запрещается находиться в рабочей зоне!

Навеска орудия

- Перед навешиванием и снятием орудий на трехточечную навеску / с навески, приведите обслуживающие механизмы в положение, исключающее произвольное поднятие или опускание механизма!

- При использовании трехточечной навески, все виды оборудования, навешиваемого на трактор и агрегат, должны соответствовать друг другу, или должны быть приведены в соответствие!

- В области трехточечной навески существует опасность получения травм вследствие защемления!

- При использовании внешнего управления трехточечной навески запрещается находиться между трактором и агрегатом!

- В транспортном положении агрегата всегда следите за тем, чтобы боковые раскосы трактора были заблокированы!

- При движении по дороге с поднятым агрегатом, рычаг управления должен быть заблокирован от опускания!

Техобслуживание.

- Работы по ремонту, техническому обслуживанию и чистке, а также устранение неполадок обязательно должны осуществляться только при остановленном двигателе! – Извлечь ключ зажигания!

- Регулярно проверять резьбовые соединения и в случае необходимости подтягивать!

- Для безопасного проведения работ по техобслуживанию поднятого агрегата использовать опорные элементы!

- При замене режущих рабочих органов использовать подходящий инструмент и рукавицы!

- Утилизацию масел, смазки осуществлять в установленном порядке!

- При выполнении электросварочных работ на тракторе и установленных агрегатах отсоединять кабель на генераторе и аккумуляторе!

- Запчасти должны соответствовать техническим характеристикам, установленным заводом-изготовителем! Используйте фирменные запчасти!

Безопасное транспортирование машины.

- Максимально допустимая скорость для агрегата составляет 15 км/ч. Некоторые неровные участки дороги требуют еще более низкой скорости. Соблюдайте "правила дорожного движения".

- Следуйте инструкциям из руководства к трактору для определения максимальной буксируемой нагрузки. Недостаточная нагрузка на управляемых колесах может привести к потере управления;

- Используйте отражатели или флажки для ограждения машины в случае аварийной остановки на дороге;

- Остерегайтесь линий электропередач и других надземных препятствий при транспортировке. Ознакомьтесь с транспортными габаритами в разделе «Основные технические данные».

| Не допускайте пассажиров на технику. Пассажиры ограничивают обзор оператору. Пассажиры могут получить травму посторонними предметами или упасть с агрегата. Никогда не допускайте детей к управлению техникой; Не подпускайте посторонних лиц к технике вовремя ее эксплуатации. |  |
| --- | --- |
| Соблюдайте технику безопасности при техническом обслуживании. Изучите порядок выполнения действий перед осуществлением работ. Используйте соответствующие инструменты и оборудование. Для получения дополнительной информации обратитесь к этому руководству; Работайте в чистом, сухом месте; Перед выполнением работ опустите агрегат, поставьте трактор на стояночный тормоз, выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания; Убедитесь, что давление в системе снижено; Осмотрите все детали. Убедитесь, что все детали исправны и установлены надлежащим образом; Очистите орудие от излишков смазки, масла или растительных остатков; Уберите все инструменты и неиспользованные детали с машины перед запуском. |  |
| Примите меры на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Примите меры на случай возникновения пожара; Держите аптечку первой помощи и огнетушитель под рукой: Укажите номера срочного вызова врача, скорой помощи и пожарной бригады возле телефона. |  |
| Используйте средства индивидуальной защиты. Используйте защитную одежду и приспособления; Используйте соответствующую одежду. Одежда не должна быть слишком свободной; Длительное воздействие сильного шума может привести к нарушениям или потере слуха, используйте средства защиты органов слуха, такие как защитные наушники. Управление машинами и оборудованием требует полного внимания оператора, не слушайте музыку в наушниках вовремя работы с машиной. |  |

НАЗНАЧЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Назначенный срок хранения: на плуг составляет 10 лет, при этом нагрузка на колеса должна быть снята, техника должна находиться в сухом и чистом месте без образования конденсата, должна быть законсервирована и упакована. Требования по хранению техники должны быть выполнены.

Назначенный срок службы: 8 лет, при проведении регламентных работ и соблюдении условий эксплуатации.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ

К ИНЦИДЕНТУ ИЛИ АВАРИИ

– Неисправности в элементах навески плуга

– Излом рамы

– Нарушение правил эксплуатации техники

ДЕЙСТВИЯ  ПЕРСОНАЛА  В  СЛУЧАЕ  ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО  ОТКАЗА  ИЛИ  АВАРИИ

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу техники, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать нахождение людей в зоне агрегата.

КРИТЕРИИ  ПРЕДЕЛЬНЫХ  СОСТОЯНИЙ

Критерием предельного состояния является необратимая деформация рамы агрегата, исключающая эксплуатацию агрегата в нормальном режиме.

ВЫВОД  ИЗ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  И  УТИЛИЗАЦИЯ

При достижении конца срока эксплуатации плуга  или его компонентов , их передачи для утилизации  должна быть выполнена надлежащим образом. При этом следует соблюдать предписания соответствующих местных органов власти.

Эксплуатационные материалы в машине требуют специальной утилизации, не допускается их попадание в окружающую среду. Дополнительную информацию относительно утилизации можно получить у соответствующих местных органов власти.

– Упаковочные материалы использовать вторично, передавать в места вторичного использования и не смешивать с бытовым мусором.

– Эксплуатационные материалы, такие как масло, гидравлическая жидкость, требуют обращения как специальные отходы, их следует утилизировать надлежащим образом.

- ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.

2.1 Общие сведения

Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К2 оснащен всем оборудованием, необходимым для надежной эксплуатации. Там, где нельзя было полностью обезопасить опасные места, не уменьшая эксплуатационную надежность агрегата, находятся предупреждающие знаки, указывающие на эти остаточные виды опасности.

2.2 Значение сигнальных табличек

Ознакомьтесь, пожалуйста, с сигнальными табличками.

ОПАСНОСТЬ. Указывает на ситуацию непосредственной опасности, которая, если не будет предотвращена, приведет к смерти или серьезной травме. Знаки безопасности, идентифицируемые словом-сигналом ОПАСНОСТЬ, используются редко и только в ситуациях, представляющих наиболее серьезные опасности.

ВНИМАНИЕ. Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, может привести к смерти или серьезной травме. Опасность, идентифицируемая словом-сигналом ВНИМАНИЕ, представляет меньший риск травмы или смерти, чем риски, идентифицируемые словом-сигналом ОПАСНОСТЬ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если она не будет предотвращена, может привести к легкой  или умеренной травме. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ также может использоваться для предупреждения о небезопасной практике, связанной с событиями, которые могут приводить к получению травмы персоналом.

2.3 Значение предупреждающих графических символов

Ознакомьтесь, пожалуйста, со значением предупреждающих графических символов.

|  | ВНИМАНИЕ: Перед пуском в эксплуатацию изучите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте указания по техники безопасности! |
| --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ: Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту заглушите двигатель и извлеките ключ! |

# НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

  - Плуг предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам, углубления пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8º.  Плуг должен обеспечивать обработку почвы по вспаханному и не вспаханному полю, по стерне зерновых и пропашных культур с предварительным дискованием их в один – два следа. Плуг предполагается использовать для обработки почв, не засоренных камнями, с различными механическими свойствами, с удельным сопротивлением до 0,12 МПа (1,2 кг/см2) при влажности почвы до 30% и твердости 4 Мпа.

  - Если основная обработка почвы «Пахота» затруднена из-за большого количества пожнивных остатков,плуг забивается,нагребает кучи,рекомендуется провести операцию лущение.Пожнивное лущение стерни агротехнически оправдано.После лущения на поле остается равномерный слой стерни и рыхлой почвы.В результате почва при вспашке вполне удовлетворительно крошится и получается относительно выровненная поверхность пашни.Расход горючего на вспашку предварительно взлущенного поля до 22% меньше,чем невзлущенного.

  - ПЧН-2,7К2 является навесным орудием с симметрично-последовательным расположением рабочих органов и катка, подъем и опускание которых из транспортного положения в рабочее и обратно производится навесной системой трактора из его кабины.

Вид климатического исполнения изделия – IV по ГОСТ 5150.

Принятые  обозначения:

П – плуг;

Ч – чизельный;

Н – навесной;

2,7 – ширина одновременно обрабатываемого участка поля в метрах;

К – с катком;

Щ – с прямой стойкой (щелевой) ;

Е- с евронавеской.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

  - Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К2, соответствует требованиям              ТУ 4732-027-00863296-2016 В таблице №1 приведены технические характеристики плуга.

Таблица1

| № |  | Единица |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | измерения | Значение |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Производительность за 1 час работы (при скорости V=10 км/час) а - основного времени б - эксплуатационного времени Дорожный просвет не менее Масса плуга а - без катков б - с катками Расстояние от опорной плоскости до нижней плоскости рамы Расстояние между рабочими корпусами по ходу плуга Ширина захвата плуга Количество рабочих корпусов Ширина захвата корпуса Габаритные размеры плуга : а- без катков длина ширина высота б- с катками : длина ширина высота Транспортная скорость Рабочая скорость на основных операциях Глубина обработки почвы: Количество персонала, обслуживающего агрегат в работе Назначенный срок службы Гарантийный срок службы | га/час га/час мм кг кг мм мм м м шт мм мм мм мм мм мм км/час км/час см чел. лет мес. | 2,16±10% 1,73±10% 400 1140±50 1740±50 800±25 430±25 2,7±10% 6 470±25 1800±50 3170±50 1590±50 3150±50 3170±50 1590±50 не более 15 5-10 до 45 1 тракторист 8 12 |

# УСТРОЙСТВО ПЛУГА.

5.1 Плуг- глубокорыхлитель чизельный навесной со сменными рабочими органами и двойным  катком зубчатым ПЧН-2,7К2 является орудием навесным с симметрично-последовательным расположением рабочих органов и катка.

Плуг  представлен на рисунке 1

Рисунок 1.  Плуг ПЧН-2,7К2

- Рама; 2-Рабочий орган- глубокорыхлитель;3-Центральная тяга;

4-Уздечка; 5-Механизм заглубления; 6 – Двойной зубчатый каток;      7-Винт регулировочный катка.

Рама является несущим звеном плуга. К раме снизу крепятся рабочие органы-глубокорыхлители п.2. В задней части рамы крепится прикатывающий двойной зубчатый каток п.6. В передней части крепятся механизмы заглубления п.5. Для агрегатирования плуга с трактором имеются центральная тяга и уздечки.

5.2.  На рисунке 2, представлена рама плуга.

Рисунок- 2. Рама плуга.

- Брус поперечный передний; 2- Бугель; 3- Лучи; ; 4- Кронштейн крепления рабочих органов;5-Брус поперечный; 6- Задний брус;                 7-Кронштейн крепления центральной тяги; 8-Кронштейн  крепления катков;9-Стойка крепления катков; 10-Брус механизма заглубления.

5.2.1. Рама плуга служит для передачи тягового усилия трактора на рабочие органы - глубокорыхлители. Рама плуга представляет собой сварную конструкцию треугольной формы с небольшим усечением спереди в вершине равнобедренного треугольника, к которому приварен передний поперечный брус п.1 с двумя бугелями п.2

К обеим боковинам рамы п.5 снизу симметрично по три на каждую, приварено шесть кронштейнов п.4 крепления рабочих органов -глубокорыхлителей. В вертикальных боковых стенках каждого кронштейна имеются гнезда для установки срезных  шпилек и болтов   поворота стоек рыхлителей.

С внешней стороны каждой боковины приварены брусы п.10 для крепления механизмов установки и регулирования положения опорных колес.

На задний поперечный брус п.6 сверху приварен кронштейн крепления    центральной тяги п.7, стойки крепления катков п.9,а сзади снизу -кронштейны крепления  катков п.8.

5.3. Рабочий орган – глубокорыхлитель типа «параплау».

5.3.1. Рабочий орган - глубокорыхлитель представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Глубокорыхлитель типа «параплау».

- Стойка «параплау»; 2- Подошва; 3- Грудка; 4- Долото;            5-Срезная шпилька; 6- Болт стойки.

Рабочий орган – глубокорыхлитель типа «параплау» состоит из   стойки п.1, в нижней части стойки приварена подошва п.2. В передней части к стойке, болтами крепиться грудка п.3 и долото п.4. В верхней части стойки имеются два отверстия на одном уровне, расположенные по ходу плуга :

переднее - диаметром 36 мм для запрессовки каленой втулки под срезную шпильку диаметром 24 мм; заднее - диаметром 36 мм для крепления стойки на болт, вокруг которой стойка поворачивается, обеспечивая отклонение рабочего органа назад и вверх при встрече с препятствием и разрушением срезной шпильки. Правые стойки по ходу плуга крепятся болтом с левой резьбой, левые стойки болтом с правой резьбой.

5.3.2. Рабочий орган – глубокорыхлитель с прямой стойкой (модификация плуга «Щ») представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Стойка прямая в сборе.

1.Стойка; 2-Рассекатель; 3-Щека норальника; 4-долото; 5,6-болты крепления щек норальника к стойке с гайками и шайбами .

Рабочий орган – глубокорыхлитель с прямой стойкой состоит из   стойки п.1, в нижней части стойки приварено долото п.2. В передней части к стойке, болтами крепятся щеки норальника п.3 и приварен рассекатель п.2 В верхней части стойки имеются два отверстия на одном уровне, расположенные по ходу плуга :переднее - диаметром 36 мм для запрессовки каленой втулки под срезную шпильку диаметром 24 мм; заднее - диаметром 36 мм для крепления стойки на болт, вокруг которой стойка поворачивается, обеспечивая отклонение рабочего органа назад и вверх при встрече с препятствием и разрушением срезной шпильки. Правые стойки по ходу плуга крепятся болтом с левой резьбой, левые стойки болтом с правой резьбой.

5.3.3.На рисунке 5 представлен кронштейн крепления  центральной стойки в сборе со стойкой (модификация плуга «Щ»).

Рисунок 5.

1.Кронштейн крепления центральной стойки; 2-Стойка в сборе.3-Шпилька срезная;4-Болт кронштейна.

Кронштейн крепится к раме при помощи прижимных планок со стремянками и гайками .

5.4. Двойной каток зубчатый представлен на рисунке 6

Рисунок 6. Двойной каток зубчатый.

1-Вал катка; 2- Рамка катка; 3- Кронштейн подшипникового узла;

4-Подшипниковый узел GWST 211 PP B40; 5- Задний брус рамы плуга. 6-Кронштейн катка; 7- ось крепления катков; регулировочные винты п.8. .

Вал катка п.1 установлен на раме катка п.2 на подшипниковых узлах п.4. Для регулировки величины давления  прикатывающего катка на почву имеются регулировочные винты п.8. С помощью пальца п.9 регулируется  горизонтальное положение катка.

5.5.Механизм заглубления представлен на рисунке 7

Рисунок 7.  Механизм заглубления

1-Кронштейн в сборе;2-Винт в сборе;3-Рычаг в сборе;4-Колесо в сборе;

5-Палец;6-Палец;7-Ось рычага;8-Кронштейн чистика;9-Чистик;10-Ось колеса; 11-Пыльник;12-Втулка пыльника;13-упор;14-Косынка;15-Гайка корончатая М27х2;16-Болт М10х45 с гайкой и шайбой;17-Ступица в сборе.

6. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

6.1. При поступательном движении плуга ПЧН-2,7К2 его рабочие органы (рыхлители) заглубляются в почву на глубину, устанавливаемую опорными колесами механизмов заглубления.

Долото рыхлителя скалывает, поднимает и отодвигает почву в  сторону изгиба стойки. Стойки имеют специально подобранную кривизну, основание с боковиной и защитную грудку, которые обеспечивают необходимую степень рыхления монолита на ширину захвата корпуса 47см и глубину до 45 см.

Наличие двойного зубчатого катка с регулировкой величины давления  прикатывающего катка на почву, после одного прохода чизеля, способствует созданию выровненной поверхности без крупных комков с высокими показателями сохранения влаги в почве. В зависимости от агротехнических требований. Для достижения максимального агроэффекта рекомендуется применение плуга чизельного в комплексе с дисковой бороной БДМ. Это позволяет создать благоприятные условия для осеннее-зимнего накопления влаги в почве.

6.2. Прежде, чем приступить к работе, внимательно осмотрите плуг-глубокорыхлитель ПЧН-2,7К2. Проверьте надежность затяжки крепежных деталей. Смажьте подшипники ступиц колес .

6.3. С помощью механизмов регулировки положения опорных колес установите необходимую глубину обработки. Сагрегатируйте плуг с трактором. Проведите припашку плуга, подкорректируйте глубину рыхлителя и равномерность хода. Центральной тягой трактора выровняйте  раму.  В работе плуг должен идти устойчиво без перекосов в сторону и по ходу рама должна быть параллельна поверхности почвы. По окончании регулировок затяните контргайки на механизмах регулировки глубины обработки.  Во время работы необходимо поворачивать агрегат для заезда в следующую борозду только после того, как плуг поднят в транспортное положение. Для перевода плуга из транспортного положения в рабочее, необходимо рычаг управления гидросистемой трактора посвить в положение «плавающее».

6.4. Контроль за работой плуга и правильностью регулировок осуществляется трактористом, наблюдающим за состоянием орудия и качеством работы.

ПРИ ЗАГЛУБЛЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ЕЗДА      ЗАДНИМ ХОДОМ И ПОВОРОТЫ АГРЕГАТА

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Таблица 2 - Возможные неисправности и методы их исправления

| № п/п | Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения, необходимые регулировки |
| --- | --- | --- |
|  | Плуг работает с наклоном рамы вперед или назад Рама перекошена в поперечно-вертикальной плоскости. Осевой люфт опорного колеса. Разрушение срезной шпильки крепления стойки глубокорыхлителя | Удлинить или удлинить (соответственно) верхнюю тягу навески трактора. При помощи элементов навесной системы трактора отрегулировать положение рамы. Отрегулировать затяжку конических подшипников в ступице. Заменить срезную шпильку |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

  - Техническое обслуживание плуга следует проводить в соответствии с рекомендациями, приведёнными в настоящем руководстве по эксплуатации.

  - Допускаемое отклонение фактической периодичности (опережение или запаздывание) ТО-1 – до 10% установленной. ТО-1 допускается проводить на месте  работы тележки с использованием передвижных агрегатов технического обслуживания.

  - Техническое обслуживание при подготовке и по окончанию эксплуатационной обкатки должно проводиться в стационарных мастерских, на станциях и пунктах технического обслуживания.

  - Консервационную смазку наносят на очищенные поверхности при температуре 80-100º  распылением или кистью. Нагревание смазки выше 140º не допускается. Слой смазок после нанесения должен быть без подтеков, воздушных пузырей, инородных включений.

  - Резьбовые соединения должны быть надежно затянуты.

  - При проведении технического обслуживания в соответствии с установленной периодичностью, необходимо вести учет их наработки. Основой ведения графика технического обслуживания служит ежедневный учет наработки с момента начала эксплуатации новой машины.

  - Виды и периодичность технического обслуживания указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Вид технического обслуживания |  |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке: произвести сборку плуга согласно комплектовочной ведомости; очистить от пыли и грязи; удалить консервационную смазку; проверить и, при необходимости, подтянуть резьбовые соединения; смазать составные части плуга согласно таблице 6 и схеме смазки рис. 8; | Перед началом эксплуатации |
| Техническое обслуживание по окончанию эксплуатационной обкатки: осмотреть и очистить плуг; проверить и, при необходимости, подтянуть болтовые соединения; при необходимости, смазать составные части плуга, согласно таблице 6 и схеме смазки рис8; обнаруженные неисправности должны быть устранены. | Один раз после эксплуатационной обкатки |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО): очистить от пыли, растительных остатков и грязи наружные поверхности плуга; проверить комплектность плуга, техническое состояние составных частей, крепление болтовых соединений, правильность регулировки плуга, правильность агрегатирования, степень износа рабочих органов; устранить все неисправности, обнаруженные при осмотре; произвести необходимые регулировочные работы; заменить, при необходимости, изношенные детали. | Через каждые 8-10 часов работы |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) очистить от пыли, грязи и растительных остатков наружные поверхности плуга; проверить комплектность плуга, техническое состояние составных частей, крепление болтовых соединений, правильность регулировки , правильность агрегатирования, степень износа рабочих органов; устранить все неисправности, обнаруженные при осмотре; произвести необходимые регулировочные работы. Заменить, при необходимости изношенные детали ; смазать, при необходимости, составные части плуга согласно таблице 6 и схеме смазки рис.8. | Через 60 часов основного времени |
| Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э): расконсервировать, очистить детали и узлы от смазки, снять герметизирующие устройства; установить составные части и принадлежности; проверить и подтянуть резьбовые соединения; смазать составные части плуга согласно таблице 6 и схеме смазки рис.8. | Перед началом эксплуатации |

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

  - Плуг ставят на хранение:

межсменное – перерыв в использовании машин до 10 дней,

кратковременное - от 10 дней до 2 месяцев,

длительное – более двух месяцев.

  - Хранить рекомендуется в закрытых помещениях или под навесом. Допускается хранение на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по консервации и со снятием составных частей, требующих складского хранения.

  - Для хранения плуга должна быть выделена отдельная оборудованная площадка на центральной производственной базе хозяйства или пунктах технического обслуживания отделений и бригад.

  - Открытые площадки должны находиться на не затапливаемых местах и иметь по периметру водоотводные канавы. Поверхность площадок должна быть ровной, с уклоном 2-3º для стока воды и иметь твердое покрытие, способное выдержать нагрузку передвигающихся машин, находящихся на хранении.

  - Места хранения плуга  должны быть защищены от снежных заносов и оборудованы в соответствии с правилами противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, утвержденными в установленном порядке.

  - Машины должны храниться по видам и маркам с соблюдением интервалов между ними для проведения профилактического осмотра.

  - Минимальное расстояние между плугами должно быть не менее 0,7 м, а расстояние между рядами должно быть не менее 6 м.

  - Перед постановкой плуга на длительное хранение должна быть проведена проверка его технического состояния с проведением технического обслуживания.

  - Не допускается хранить плуг в помещениях, содержащих примеси агрессивных паров или газов.

  - При подготовке к хранению и в период хранения плуга используются следующие инструменты: чистик ручной , ключи (прикладываемые к трактору и орудию), шприц для введения смазки, ветошь, плоскогубцы, кисти, пистолет – распылитель.

  - Хранение плуга производится в соответствии с требованиями     ГОСТ 7751-85.

# СХЕМА СМАЗКИ

Схема смазки представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Схема смазки.

Таблица 6 - Таблица смазки

| № поз. | Наименование точек смазки | Наименование, марка и обозначение смазочных материалов | Кол. / объём точек смазки,см3. | Периодичность смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступица колеса | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 2 / 400 | Сезонная |
| 2 | Подшипник катка | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 4 / 100 | Сезонная |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

  - Плуг транспортировать на открытых железнодорожных платформах или полувагонах в условиях 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

  - Допускается транспортировать плуг любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность его от механических повреждений.

  - Погрузку в железнодорожные полувагоны или платформы производить в соответствии со схемой погрузки, согласованной с управлением железной дороги.

  - Плуг транспортируется в разобранном  виде упаковочными местами.

  - При погрузке и выгрузке плуга строповку производить в местах, обозначенных специальным знаком   .

На рисунке 7. представлена   схема строповки плуга.

Рисунок 9 Схема строповки.

  - Транспортировку плуга к месту эксплуатации производить транспортными средствами хозяйства.

  - Скорость движения при транспортировке  не должна превышать 15 км/час.

  - Допускается не оборудовать плуг тормозами (согласно п.4.3.4 ГОСТ Р 53489-2009,) если его масса не превышает 50% массы ЭС.

10.9.ЗАПРЕЩЕНА транспортировка трактором по дорогам общего пользования плуга ПЧН-2,7К2(согласно п.4.5 ГОСТ Р 53489-2009). Перевозка по дорогам общего пользования плуга ПЧН-2,7К2 осуществляется погрузкой в кузов отдельного транспорта

# ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ

Таблица 4 - Перечень подшипников.

| Номер подшипника | Место установки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На изделие |
| 7609 ГОСТ 333-79 | Колесо опорное механизма заглубления | 2 |
| 76011 ГОСТ 333-79 | Колесо опорное механизма заглубления | 2 |
| GWST 211 PP B40 | Подшипниковый узел прикатывающего катка | 4 |

# ПЕРЕЧЕНЬ МАНЖЕТ

Таблица 5 - Перечень манжет

| Номер манжеты | Место установки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На изделие |
| 2-95х130 ГОСТ 8752-79 | Колесо опорное механизма заглубления | 2 |

ОАО “Светлоградагромаш”

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ

ПЧН-2,7К2

(и модификации   ПЧН-2,7ЕК2 ПЧН-2,7ЩК2; ПЧН-2,7ЕЩК2)

ПАСПОРТ

ПЧН-2,7К2.00.00.000ПС

# КОМПЛЕКТНОСТЬ.

  - Плуг, с завода-изготовителя  отгружается в собранном виде. В комплект поставки  входит:

Плуг – 1шт;

Инструкция по эксплуатации, паспорт  – 1 шт.

Шпилька предохранительная – 3 шт.

Ключ 50х55 – 1шт.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

12.1.Предприятие изготовитель гарантирует соответствие плуга требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации.

12.2.Завод гарантирует исправную работу плуга в течение 12 месяцев со дня продажи, (за исключением деталей рабочих органов), при условии выполнения всех указаний по эксплуатации и хранению.

12.3..Претензии по качеству должны представляться согласно положению о купле - продаже в соответствии с главой 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральными Законами от 07.02.92 № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», кроме случаев, оговоренных взаимным соглашением сторон. При этом претензии по комплектности должны предъявляться в день поступления плуга к потребителю, а претензии к внешнему виду должны предъявляться в течение 5 дней после поступления к потребителю.

12.4.Назначенный срок службы-8лет.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К2

Заводской номер ___________________________

(проставляется изготовителем)

соответствует техническим условиям ТУ 4732-027-00863296-2016

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____»_____________________201___г.

Начальник ОТК _______________________________м.п.

(фамилия, подпись)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К2

Заводской номер ___________________________

(проставляется изготовителем)

Подвергнут консервации на заводе-изготовителе ОАО «Светлоградагромаш» согласно требованиям, предусмотренным техническим условиями   ТУ 4732-027-00863296-2016

Дата консервации «____»_____________________201___г.

Срок консервации «____»_____________________201___г.

Консервацию произвел _______________________________м.п.

(фамилия, подпись)

Изделие после консервации принял __________________________м.п.

(фамилия, подпись)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К2

Заводской номер ___________________________

(проставляется изготовителем)

Упакован  заводом - изготовителем ОАО «Светлоградагромаш» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией

Дата упаковки «____»_____________________201___г.

Упаковку произвел _______________________________м.п.

(фамилия, подпись)

Изделие после упаковки принял __________________________м.п.

(фамилия, подпись)

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОАО «СВЕТЛОГРАДАГРОМАШ»

356530 г. Светлоград,  Ставропольского края

ул. Калинина, 103

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Плуг чизельный навесной ПЧН-2,7К2

Число, месяц, год выпуска _________________________

Заводской номер _________________________________

(проставляется изготовителем)

Плуг полностью соответствует техническим условиям, чертежам и государственным стандартам.

Гарантируется исправность плуга в течение 12 месяцев со дня продажи, (кроме рабочих органов).

Начальник ОТК завода   ________________________

(подпись, фамилия)

Дата продажи  ________________________________________

(ф.и.о., должность, подпись, заполняется торгующей организацией)

м.п.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ В целях дальнейшего совершенствования изделия просим прислать замечания и предложения по плугу чизельному навесному ПЧН-2,7К2. Заполненный опросный лист направьте по адресу: 356530 г. Светлоград, Ставропольского края ул. Калинина,103 ОАО «Светлоградагромаш» ВОПРОС ОТВЕТ (заполняется потребителем) 1. Марка изделия, его номер, год выпуска. 2. Условия работы. 3. Дата начала эксплуатации. 4. Удобство обслуживания изделия. 5. Наиболее часто встречающиеся неисправности. 6. Какими дополнительными запасными деталями и инструментом желательно комплектовать изделие. 7. Виды работ, выполненных изделием, с указанием выработки по каждому виду. 8. Ваши предложения и пожелания. 9. Адрес потребителя. 10. Фамилия, должность, подпись и дата.